## Slide 1: 光纖到校服務介紹
台灣智慧光網

## Slide 2: (一)校園光纖網路 架構說明
台灣智慧光網

## Slide 3: 校園專案VPN網路架構

## Slide 4: ONT改接至Switch
改接前
改接後
ONT
Cisco 3560
新增
Switch
ONT
Cisco 3560
新增
Switch

## Slide 5: 設備改接前

## Slide 6: 設備改接後

## Slide 7: (二)網路設備與技術說明

## Slide 8: 供裝電路設備種類
ONT(Optical Network Terminal)
提供L2 VPN及上網服務
外觀

## Slide 9: 燈號定義
PWR |  | PON |  |  | LOS |  | LAN1~4 |  |  |  |  | 
綠 |  | 綠 |  |  | 紅 |  | 綠 |  |  | 橙 |  | 
亮 | 滅 | 亮 | 閃爍 | 滅 | 閃爍 | 滅 | 亮 | 閃爍 | 滅 | 亮 | 閃爍 | 滅
系統開機 | 系統關機 | 已註冊光訊號已連線 | 註冊中 | 光訊號未連線 | 光訊號異常 | 光訊號正常 | 1G 介面埠啟動 | 1G 介面埠運作中 | 連接中斷 | 1 0 0 M介面埠啟動 | 1 0 0 M 介面埠運作中 | 連接中斷

## Slide 10
關機狀態
PWR PON LOS LAN1 LAN2 LAN3 LAN4
關機狀態。

## Slide 11
開機燈號
開機時：電源正常。
PWR PON LOS LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

## Slide 12
開機時：電源已開啟， ONT光訊號燈正常，尚未連接用戶端設備。
PON網路燈號
PWR PON LOS LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

## Slide 13
告警燈號
開機時： 光訊號異常，LOS紅閃爍。
PWR PON LOS LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

## Slide 14
用戶埠燈號1
連接用戶設備時：LAN1埠連接GE(10/100/1000Base-T)介面，運作正常。
PWR PON LOS LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

## Slide 15
用戶埠燈號2
連接用戶設備時：LAN1埠連接FE(10/100Base-T)介面，運作正常。
PWR PON LOS LAN1 LAN2 LAN3 LAN4
PWR PON LOS LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

## Slide 16
中斷燈號
連接用戶設備時：連接中斷 (Port down)，光訊號異常。
PWR PON LOS LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

## Slide 17: 供裝電路設備種類
SWITCH D-Link DGS-1510
提供L2/L3VPN及上網服務
外觀

## Slide 18: 用戶自我檢修方法
檢查設備燈號
電源燈(用戶端)

## Slide 19: 用戶自我檢修方法
檢查設備燈號
LAN埠燈(用戶端)

## Slide 20: 用戶自我檢修方法
檢查設備燈號
光埠燈(台智網端)

## Slide 21: 供裝電路設備種類
SWITCH D-Link DGS-1510-28X or DGS-3000-28X
提供L2/L3VPN及上網服務
外觀

## Slide 22: 網路服務簡易障礙排除 及報修方式介紹
台灣智慧光網股份有限公司

## Slide 23: (一)網路服務簡易障礙排除

## Slide 24
A:請老師確認一下台智網的數據機ONT上Port 1燈號是否有亮綠色
亮綠燈:網路設備正常運作
無任何燈號:請檢查ONT的電源變壓器是否鬆脫
檢查電力正常但ONT無燈號，請通報台智網客服專線:0809-080081
1.電腦無法正常上網(一)

## Slide 25: 2:電腦無法正常上網(二)
A:請老師以學校電腦使用Tracert看斷在那個點位,提供給台智網及教網
中心判斷故障點位
B:請老師使用NB接至Cisco 3560X的第24Port(或請教網協助新開其
他埠位以供測試)IP設定為目前校方無使用的Public IP。
  如果可以上網,請檢查校內防火牆及網路設備設定是否正常。
  如果無法連線,請使用命令提示字元輸入指令tracert 8.8.8.8查看是斷在哪個節點，如果有看到教網的Gateway(172.31.x.x)，則代表Taifo網路正常，請聯繫教網協助處理

## Slide 26: 以學校電腦Tracert

## Slide 27: 接至3560 Tracert

## Slide 28: 用戶自我測速網站
網路基本檢測
測速網站(學校單位),可連上該網頁表示服務正常
http://speedtest.tp.edu.tw

## Slide 29: 用戶自我測速網站
網路基本檢測
測速網站(Internet),可連上該網頁測速
http://speedtest.net

## Slide 30: 3:網路上傳或下載速度不足
Y
N
以NB接至3560X的Port 24(或其他空埠),並關閉電腦防火牆及防毒軟體,測試網址如下
嘗試測試其他電腦並關閉電腦防火牆及防毒軟體
教網測速網站測試http://speedtest.tp.edu.tw
通報台智網客服中心
*如校內自行限速不適用此流程
*測速瀏覽器建議使用Chrome
網際網路測速網站測試http://www.speedtest.net
校內電腦是否皆緩慢
測速是否正常
結束
N
Y
測速是否正常
通報
教網中心
N

## Slide 31: 4:網路上傳或下載速度不足
先確認校內是否有限速(部份學校自行限速100M)
A:是否全校都網路速度緩慢。
如果否，請測試校內其他電腦,並關閉該電腦防火牆及防毒軟體,連線至測速網站,檢測網速是否正常。
http://speedtest.tp.edu.tw/
http://www.speedtest.net/
如果是，請老師用筆電接至Cisco 3560X的第24Port(或請教網協助新開其他埠位以供測試)IP設定為目前校方無使用的Public IP，並關閉該筆電防火牆及防毒軟體,再連線至測速網站,測試上傳及下載速度是否符合標準。
http://speedtest.tp.edu.tw/
如果以上網站測速結果不正常,請通報台智網客服中心
http://www.speedtest.net/
如果以上網站測速結果不正常,請通報教網中心。

## Slide 32: 5:使用公文系統不順暢
A:
1:請老師先測試一般上網是否正常,如可正常上網,則此問題可能為公文系統本身,請聯絡教網中心請求協助確認問題。
2:如果一般上網無法正常使用,請連接教網測速網站測試,測試不正常，請通報台智網客服中心；測試正常，請通報教網中心。
Y
N
聯絡教網確認是否為公文系統問題
一般上網是否正常
教網測速網站測試http://speedtest.tp.edu.tw
通報台智網客服中心
測速是否正常
N
Y

## Slide 33: 6:上網偶有瞬斷情形(一)
A:
1.因台智網僅提供VPN電路由學校至教網中心,Internet是由教網中心至
TANet網路,故當有上網瞬斷請形,煩請老師做簡易的Ping Test做為問題
點的初步釐清。
2.使用學校電腦,開啟CMD程式,同時開始4個視窗,輸入以下4個指令進行
Ping Test:(路徑可自行指定,檔案會記錄Time Out Log)
  A點:學校防火牆Gateway IP:
    ping X.X.X.X -t >d:\nameA.txt
  B點:學校3560X的介面IP:
    ping 172.31.X.X -t >d:\nameB.txt
  C點:教網中心Gateway:
    ping 172.31.X.X -t >d:\nameC.txt
  D點:教網中心DNS
    ping 163.21.249.166 -t >d:\nameD.txt

## Slide 34: 7:上網偶有瞬斷情形(二)
B:
1.校內是否近期有新增網路設備?
2.使用學校電腦,開啟CMD程式,
長Ping教網中心GW或DNS(163.21.249.166)
3.將學校防火牆上網路線逐一拉掉排除Loop封包來源
4.發現來源後再細查底下SW(Loop)或Server是否有中毒現像

## Slide 35: 8:校內特定網站上不去
A:請老師使用NB接至Cisco 3560X的第24Port(或請教網協助新開其他埠
位以供測試)IP設定為目前校方無使用的Public IP,確認是否可以正常開
啟該網頁。
  網頁開啟正常:請檢查校內防火牆設定是否阻檔訪問該網頁。
  網頁無法開啟:
1.請使用命令提示字元輸入指令tracert該網頁網址,查看是斷在哪個節
點，如果有看到教網的Gateway(172.31.x.x)，則代表Taifo網路正常，
請聯繫教網協助處理
2.確認學校IP是否被該網站列入黑名單,造成無法訪問該網站

## Slide 36: 8:YouTube串流直播無法執行
A:
1.使用手機分享網路，看看是否無法連上，如果可以連線，請聯繫蔡老
師協助檢查教網設定是否需調整。
2.串流設備使用學校DHCP取得IP網段時,需確認該網段是否可正常連線
至Internet 。

## Slide 37: (二)網路服務障礙報修方式 介紹

## Slide 38: 報修方式:
1.客服專線:0809-080-081
2.報修網站:
報修網站網址https://www.taipeifiber.com.tw/edu

## Slide 39
停電通報方式(1/2):

## Slide 40
停電通報方式(2/2):

## Slide 41
真實案例
學校和老師名為虛構

## Slide 42: 案例一
報修單位:中正區X小學
報修人:王老師
供裝設備:ONT
報修原因:教室有10台電腦,其中1台電腦開啟網頁要10~20分鐘.
處理結果:經工程師到場檢查為該教室使用的HUB有問題,經更換HUB後可正常開啟網頁

## Slide 43: 案例二
報修單位:萬華區W中學
報修人:陳老師
供裝設備:ONT
報修原因:學校網速僅有80~90M(申請為300M)
處理結果:經工程師到校檢查後為網路線品質不佳,僅支援到100M,經更換新Cat.6網路線後,測試皆正常.

## Slide 44: 案例三
報修單位:南港區M中學
報修人:黃老師
供裝設備:ONT
報修原因:學校網路斷斷續續
處理結果:經工程師到場檢查後為某間教室SW被學生誤接形成LOOP,造成迴圈影響學校網路,經拔除後網路已恢復正常.

## Slide 45: 案例四
報修單位:信義區K高中
報修人:鄭老師
供裝設備:ONT
報修原因:學校網速僅有80~90M(申請為300M)
處理結果:經工程師到校檢查後為學校內防火牆限速造成,於ONT端測速皆正常

## Slide 46: 案例五
報修單位:士林區L國小
報修人:劉老師
供裝設備:ONT
報修原因:機房跳電後無法上網
處理結果:經工程師到場檢查後為跳電後學校Switch設定值跑掉,經重新設定路由後已可正常上網.

## Slide 47: 案例六
報修單位:文山區H國小
報修人:曾老師
供裝設備:ONT
報修原因:學校網路斷斷續續
處理結果:經工程師到場檢查後發現學校上傳流量異常偏高,請老師檢查防火牆後發現某台Server異常上傳大量封包,經關閉該Server後學校網路已恢復正常,研判為Server主機中毒.

## Slide 48
謝謝各位

## Slide 49
Q&A問答

## Slide 50
Q1:
請問ONT正常運作時,分別為那幾個燈號

## Slide 51
Q2:
請問ONT正常運作時,LAN燈燈號為綠色時代表連線速為多少?

## Slide 52
Q3:
請問ONT正常運作時,LAN燈燈號為橘色時代表連線速為多少?

## Slide 53
Q4:
請問如遇電路障礙時,有那些方法可報修,請說出3種

## Slide 54
Q5:
請問教網中心的測速網址為多少?

## Slide 55
Q6:
請問測速時使用那種瀏覽器較好?

## Slide 56
Q7:
請問台智光可提供學校聯外電路的最大頻寬為多少M?

## Slide 57
Q8:
請問台智網目前可提供學校最大頻寬為多少G?

## Slide 58
Q9:
請問Google的DNS IP為多少?

## Slide 59
Q10:
請問本次教育訓練教材電子檔要去那裏下載?

## Slide 60
謝謝各位